RESOLUÇÃO SESA nº 0318, DE 31 DE JULHO DE 2002

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, de acordo com o disposto  na Lei Federal n.º 8080/90, artigos 15, I e XI, 17, III e XI e na Lei Estadual n.º 13.331, de 23 de novembro de 2001 e Decreto Estadual n.º 5.711, de 23 de maio de 2002, artigo 577, considerando:

- Que os serviços de interesse à saúde, artigos 444 e 445 do Código de Saúde do Estado, são de relevância pública estando sujeitos a regulamentação, fiscalização e controle pelo Poder Público;

- Que o Estado do Paraná possui dever constitucional de proteger a saúde de seus cidadãos;

- A necessidade de manter os serviços de interesse à saúde em elevada qualidade, isentando os usuários da propagação de patologias e de outros danos à saúde;

- Que o Sistema Único de Saúde consagrado constitucionalmente, atribui competência legal para que o Estado do Paraná execute ações de Vigilância Sanitária e Controle de Avaliação, quando tais atos forem necessários para manutenção da qualidade dos serviços de saúde e de interesse à saúde prestados.

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprovar a Norma Técnica, em anexo, que estabelece exigências sanitárias  para instituições de ensino fundamental, médio e superior, bem como cursos livres no Estado do Paraná.

§ 1º - Definem-se por “Instituições de Ensino Fundamental, Médio e Superior, bem como Cursos Livres”, escolas que preparam crianças, jovens e adultos:

- Ensino fundamental (1ª a 8ª séries);

- Ensino médio (antigo 2º grau);

- Ensino superior (antigo 3º grau);

- Cursos livres (cursos preparatórios para vestibular, cursos profissionalizantes, etc.).

Artigo 2º - A execução do presente instrumento será de competência do Sistema Único de Saúde do Paraná – SUS/PR., por intermédio dos órgãos estaduais e municipais de Vigilância Sanitária.

Artigo 3º - O não cumprimento dos dispositivos deste instrumento, implicará na aplicação das penalidades previstas na Lei Federal n.º 6.437, de 20 de agosto de 1977, Lei Estadual 13.331/01 e o Decreto Estadual 5.711/02, bem como em  legislação específica  municipal.

Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Curitiba,  25  de julho de  2002.

###### Angelo Luiz Tesser

###### Secretário de Estado em Exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO SESA  nº 0318/2002

##### NORMA TÉCNICA

A presente Norma Técnica tem por finalidade estabelecer as exigências sanitárias para instituições de ensino fundamental, médio e superior, bem como cursos livres no Estado do Paraná.

- OBJETIVO GERAL

1.1. Normatizar a estrutura física e o funcionamento de forma padronizada das instituições de ensino fundamental, médio e superior, bem como cursos livres no Estado do Paraná.

- COMPETÊNCIAS

2.1. Ao Nível Central cabe normatizar, implantar e controlar a execução da presente Norma Técnica.

2.2. Aos Níveis Regionais e Municipais cabem implantar, executar e supervisionar o cumprimento desta Norma Técnica.

- PROCEDIMENTOS

3.1 Para edificações novas, sejam estabelecimentos completos ou partes a serem ampliadas, é obrigatória a aplicação integral desta norma.

3.2 Para obras de reformas e adequações, quando esgotadas todas as possibilidades, sem que existam condições de cumprimento integral desta norma, devem-se privilegiar os fluxos de trabalho, adotando-se a seguinte documentação complementar, que deverá ser analisada em conjunto com o projeto físico:

3.2.1 Planta baixa com o layout dos equipamentos não portáteis com as devidas dimensões, em escala;

3.2.2 Declaração do projetista e do responsável pela instituição de que o projeto atende parcialmente às normas vigentes para o desenvolvimento das atividades educacionais e de apoio previstas, relacionando as exigências que não serão atendidas e o modo como estão sendo supridas no projeto em análise.

3.3 Quando se tratar da adoção de uma nova tecnologia, diferente das usuais e/ou não abordada pela norma, deverá ser adotado o mesmo procedimento das reformas.

3.3.1 Caberá à gerência da instituição de ensino a guarda dos projetos aprovados, mantendo-os disponíveis para consulta por ocasião das vistorias ou fiscalizações.

3.4 Qualquer modificação na estrutura física do edifício ou incorporação de nova atividade, deverá ser comunicada aos órgãos de Vigilância Sanitária Municipal e avaliada segundo as normas vigentes.

4. DOCUMENTAÇÃO

4.1 Antes de iniciada a construção, reforma, ampliação ou instalação de qualquer instituição de ensino, a Autoridade Sanitária responsável deverá ser consultada quanto a localização e projeto.

4.2 A obra concluída deverá corresponder ao projeto vistado pela autoridade sanitária. O HABITE-SE será fornecido após a vistoria realizada pela Autoridade Sanitária.

4.3. O responsável pelo estabelecimento deverá requerer a LICENÇA SANITÁRIA ao iniciar o seu funcionamento.

4.4. A LICENÇA SANITÁRIA será liberada somente mediante o cumprimento da legislação sanitária vigente.

4.5. Os responsáveis pelos estabelecimentos devem manter a LICENÇA SANITÁRIA em local visível e de fácil acesso aos usuários e aos fiscais.

5. ESTRUTURA FÍSICA E AMBIENTAL

# 5.1. Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior, além das exigências sanitárias, também devem observar as exigências dos órgãos de educação, previstos em legislação específica.

5.2. Os ambientes devem atender aos anexos I, II e III.

- Anexo I – Estrutura Física Mínima.

- Anexo II – Cozinhas e cantinas de escolas com refeições preparadas no local.

- Anexo III – Cozinhas e cantinas de escolas com preparo terceirizado de refeições.

ANEXO I

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Sala de Aula

QUANTIDADE MÍNIMA: variável em função do projeto pedagógico

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | 1,20 m2 por aluno – incluindo circulação e área do professor |
| 2 | Dimensão (m) | distância da 1a fila ao quadro – 2,00 m |
| 3 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 4 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 5 da área do piso à esquerda do quadro principal, visto de frente |
| 5 | Iluminação Artificial | Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) Protegida contra impactos e quedas |
| 6 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas ou sistema mecânico de troca de ar. (NBR6041 e Portaria 3523-MS) |
| 7 | Peitoris | Mínimo 1,20 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 8 | Acesso | Pela frente, junto ao quadro principal |
| 9 | Portas de Acesso | 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima Apresentar visor |
| 10 | Janelas | Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar Caso seja basculante ou máxim-ar, devem apresentar ferragem de acionamento na altura do peitoril para facilitar manobras de abertura e fechamento. Janelas máxim-ar, no térreo, devem apresentar sistemas de proteção contra acidentes A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas Vidros íntegros É proibido parede de vidro |
| 11 | Ferragens de Portas e Janelas | A maçaneta deve permitir acionamento seguro É proibido o uso de maçaneta de bola |
| 12 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza É proibido o uso de carpete e forração à base de fibra |
| 13 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis |
| 14 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado Cor branca, material lavável |
| 15 | Instalações Elétricas | Íntegras, devidamente aterradas |
| 16 | Mobiliário | Íntegro, sem arestas ou cantos vivos, de fácil limpeza e manutenção Compatível com a faixa etária a que se destina, conforme NBR 14006 e 14007 |

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Sala de Uso Múltiplo

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | 1,80 (um e oitenta) m2 por aluno, por turno de utilização |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 5 da área do piso Preferencialmente à esquerda do quadro principal, visto de frente |
| 4 | Iluminação Artificial | Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas ou sistema mecânico de troca de ar. (NBR6041 e Portaria 3523-MS) |
| 6 | Peitoris | 1,20 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas de Acesso | 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima Apresentar visor |
| 8 | Janelas | Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar Caso seja basculante ou máxim-ar devem apresentar ferragem de acionamento na altura do peitoril, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Janelas máxim-ar no térreo, devem apresentar sistemas de proteção contra acidentes A partir do 1o pavimento, devem apresentar meios de proteção contra quedas Vidros íntegros É proibido parede de vidro |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | A maçaneta deve permitir acionamento seguro É proibido o uso de maçaneta de bola |
| 10 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, impermeável, lavável, antiderrapante, resistente à limpeza É proibido o uso de carpete e forração à base de fibra |
| 11 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis |
| 12 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado Cor branca, material lavável |
| 13 | Instalações Elétricas | Íntegras, devidamente aterradas |
| 14 | Instalações Hidro-Sanitárias | 01 (uma) bancada com cuba, material resistente 01 (um) tanque, material resistente O sistema de coleta de esgoto deve ser ligado ao sistema ou à caixa de decantação de resíduos |
| 15 | Mobiliário | Íntegro, sem arestas ou cantos vivos, de fácil limpeza e manutenção Compatível com a faixa etária a que se destina, conforme NBR 14006 e 14007 |

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Laboratório de Informática

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | 1,80 (um e oitenta) m2 por aluno, por turno de utilização |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 5 da área do piso Preferencialmente à esquerda do quadro principal, visto de frente |
| 4 | Iluminação Artificial | Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes Opostas ou sistema mecânico de troca de ar. (NBR6041 e Portaria 3523-MS) |
| 6 | Peitoris | Mínimo1,20 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas de Acesso | 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima Apresentar visor |
| 8 | Janelas | Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar Caso seja basculante ou máxim-ar, devem apresentar ferragem de acionamento na altura do peitoril, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Janelas máxim-ar no térreo, devem ter sistemas de proteção contra acidentes A partir do 1o pavimento, devem apresentar meios de proteção contra quedas Vidros íntegros É proibido parede de vidro |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | A maçaneta deve permitir acionamento seguro É proibido o uso de maçaneta de bola |
| 10 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza É proibido o uso de carpete e forração à base de fibra |
| 11 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis |
| 12 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado Cor branca, material lavável |
| 13 | Instalações Elétricas | Embutidas, íntegras, devidamente aterradas Número de tomadas de acordo com o nº de equipamentos a serem instalados |
| 14 | Mobiliário | Íntegro, sem arestas e cantos vivos, de fácil limpeza e manutenção Compatível com a faixa etária a que se destina, conforme NBR 14006 e 14007 Compatível com a finalidade da sala |

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Laboratório de Ciências

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | 1,80 (um e oitenta) m2 por aluno, por turno de utilização |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 5 da área do piso À esquerda do quadro principal, visto de frente |
| 4 | Iluminação Artificial | Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas ou sistema mecânico de troca de ar. (NBR6041 e Portaria 3523-MS) |
| 6 | Peitoris | 1,20 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas de Acesso | 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima Apresentar visor |
| 8 | Janelas | Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar Caso seja basculante ou máxim-ar, devem apresentar ferragem de acionamento na altura do peitoril, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Janelas máxim-ar no térreo, devem apresentar sistemas de proteção contra acidentes A partir do 1o pavimento, devem apresentar meios de proteção contra quedas Vidros íntegros É proibido parede de vidro |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | A maçaneta deve permitir acionamento seguro É proibido o uso de maçaneta de bola |
| 10 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, impermeável, lavável, antiderrapante, resistente à limpeza |
| 11 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis Impermeáveis até a altura do peitoril e onde existir bancada Cores claras |
| 12 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado Cor branca Material lavável |
| 13 | Instalações Elétricas | Embutidas, íntegras, devidamente aterradas |
| 14 | Instalações Especiais | 01 (uma) bancada com cuba , material resistente, localização central para o professor 01 (uma) bancada com cuba , material resistente, para os alunos 01 (um) armário fechado à chave para guarda dos animais de experiência. 01 (um) tanque , material resistente 01 (uma) caixa de decantação de resíduos externa 01 (um) registro de gás 01 ( um) abrigo de gás externo, (quando não for atendido por rede de gás) |
| 15 | Mobiliário | Íntegro, de fácil limpeza e manutenção Compatível com a finalidade do ambiente |

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Laboratório de Química

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | 1,80 (um e oitenta) m2 por aluno, por turno de utilização |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 5 da área do piso À esquerda do quadro principal, visto de frente |
| 4 | Iluminação Artificial | Protegida contra impactos e quedas Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas ou sistema mecânico de troca de ar. (NBR6041 e Portaria 3523-MS) |
| 6 | Peitoris | 1,20 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas de Acesso | 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima Apresentar visor |
| 8 | Janelas | Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar Caso seja basculante ou máxim-ar, devem apresentar ferragem de acionamento na altura do peitoril, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Janelas máxim-ar, no térreo, devem apresentar sistemas de proteção contra acidentes A partir do 1o pavimento, devem apresentar meios de proteção contra quedas Vidros íntegros É proibido parede de vidro |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | A maçaneta deve permitir acionamento seguro É proibido o uso de maçaneta de bola |
| 10 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, impermeável, lavável, antiderrapante, resistente à limpeza |
| 11 | Paredes – revestimento | Lisas, resistentes, laváveis Impermeáveis até a altura do peitoril e onde existir bancada |
| 12 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado Cor branca Material lavável |
| 13 | Instalações Elétricas | Íntegras, devidamente aterradas |
| 14 | Instalações Especiais | 01 (uma) bancada (nível mais alto) com cuba , material resistente, localização central para o professor 02 (duas) bancadas com cuba , material resistente, para os alunos 01 (um) tanque , material resistente 01 (uma) caixa de decantação de resíduos externa 01 (um) registro de gás 01 ( um ) abrigo de gás externo, (quando não for atendido por rede de gás) 01 (uma) capela com exaustão forçada 01 (um) chuveiro de emergência com lava olhos |
| 15 | Mobiliário | Íntegro, de fácil limpeza e manutenção Compatível com a finalidade do ambiente Local fechado para guarda de produtos químicos |

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES – ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Biblioteca

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | 1,80 (um e oitenta) m2 por aluno, por turno de utilização Dimensão mínima 75,00 m2 |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | Protegida contra impactos e quedas Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas ou sistema mecânico de troca de ar. (NBR6041 e Portaria 3523-MS) |
| 6 | Peitoris (proteção) | 1,20 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas de Acesso | 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima Apresentar visor |
| 8 | Janelas | Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar Caso seja basculante ou máxim-ar devem apresentar ferragem de acionamento na altura do peitoril, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Janelas máxim-ar, no térreo, devem apresentar sistemas de proteção contra acidentes A partir do 1o pavimento, devem apresentar meios de proteção contra quedas Vidros íntegros |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | A maçaneta deve permitir acionamento seguro É proibido o uso de maçaneta de bola |
| 10 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza É proibido o uso de carpete e forração à base de fibra |
| 11 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis, em cores claras |
| 12 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado Cor branca, material lavável |
| 13 | Instalações Elétricas | Embutidas, íntegras, devidamente aterradas |
| 14 | Mobiliário | Íntegro, sem arestas ou cantos vivos, de fácil limpeza e manutenção Compatível com a faixa etária a que se destina |

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE:  Pátio coberto

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | 0,50 (meio) m2 por aluno por turno de utilização |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | Protegida contra impactos e quedas Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | Apresentar 1 / 20 da área do piso Apresentar pelo menos duas laterais completamente livres Dispositivo de proteção ou fechamento contra chuvas e ventos fortes |
| 6 | Peitoris | 1,20 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Porta de Acesso | 1,60 x 2,10 m, em duas folhas de 0,80 m – dimensão mínima Deverão obrigatoriamente abrir para fora Apresentar visor Dispositivo de travamento que permita manter as folhas abertas a 180o |
| 8 | Janelas | Se houver, devidamente protegidas contra impactos |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | A maçaneta deve permitir acionamento seguro É proibido o uso de maçaneta de bola |
| 10 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, impermeável, antiderrapante, resistente à limpeza Com declividade que permita o escoamento de águas de lavagem |
| 11 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis |
| 12 | Instalações Hidro – Sanitárias | Ralos sifonados, para coleta de água de lavagem. |
| 13 | Instalações Especiais | 01 (um) bebedouro para cada 100 alunos por turno. Bancos no pátio. A quantidade de bancos deverá ser proporcional ao tamanho do pátio. |
| 14 | Pilares | Garantir vão livre de 6,00 (seis) m entre pilares |
| 15 | Proteção Acústica | Os ruídos produzidos no pátio coberto não deverão interferir nas atividades pedagógicas e administrativas desenvolvidas nos demais ambientes do estabelecimento de ensino |

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE:  Refeitório – obrigatório quando há período integral

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | 1,00 (um) m2 por comensal, por turno de utilização |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | Protegida contra impactos e quedas Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 20 da área do piso |
| 6 | Peitoris | 1,20 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Porta de Acesso | 1,60 x 2,10 m, em duas folhas de 0,80 m – dimensão mínima Deverão obrigatoriamente abrir para fora Apresentar visor |
| 8 | Janelas | Caso seja basculante ou máxim-ar devem apresentar ferragem de acionamento na altura do peitoril, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Janelas máxim-ar no térreo, devem apresentar sistemas de proteção contra acidentes No 1o pavimento, devem apresentar meios de proteção contra quedas Vidros íntegros |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | A maçaneta deve permitir acionamento seguro É proibido o uso de maçaneta de bola |
| 10 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, impermeável, antiderrapante, resistente à limpeza Com declividade que permita o escoamento de águas residuais |
| 11 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis |
| 12 | Instalações Hidro – Sanitárias | Ralos sifonados, para coleta de águas residuais. |
| 13 | Instalações Especiais | 01 (um) lavatório para cada 80 comensais Mesas e cadeiras |
| 15 | Proteção Acústica | Os ruídos produzidos no pátio coberto não deverão interferir nas atividades pedagógicas e administrativas desenvolvidas nos demais ambientes do estabelecimento de ensino |

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Pátio Descoberto

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | 0,50 (meio) m2 por aluno por turno de utilização (dimensão mínima) Variável para maior, em função do projeto pedagógico |
| 2 | Pisos – revestimento | Drenado e com declividade que permita o escoamento de águas de chuva |
| 3 | Áreas de sombreamento | Prever arborização ou quiosques para sombreamento natural |
| 4 | Proteção Acústica | Os ruídos produzidos no pátio descoberto não deverão interferir nas atividades pedagógicas e administrativas desenvolvidas nos demais ambientes do estabelecimento de ensino |
| 5 | Instalações Especiais | Bancos no pátio. A quantidade de bancos deverá ser proporcional ao tamanho do pátio. |

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Diretoria

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | compatível com a proposta pedagógica da instituição |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso Ventilação , Exaustão Mecânica e Ar Condicionado conforme ABNT (NBR 5041) |
| 6 | Porta de Acesso | 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima |
| 7 | Janelas | Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar Caso seja basculante ou máxim-ar – ferragem de acionamento na altura do peitoril, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Janelas máxim-ar, no térreo, devem ter sistemas de proteção contra acidentes A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas Vidros íntegros |
| 8 | Ferragens de Portas e Janelas | A maçaneta deve permitir acionamento seguro Proibido o uso de maçaneta de bola |
| 9 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza |
| 10 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis |
| 11 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo – é proibido o uso de forro treliçado Cor branca, material lavável |
| 12 | Instalações Elétricas | Embutidas, integras, devidamente aterradas |
| 13 | Mobiliário | Íntegro, de fácil limpeza e manutenção Compatível com a atividade a que se destina |

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Secretaria

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | 1,50 (um e meio) m2 por sala de aula Dimensão mínima 15,00 m2 |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso Ventilação , Exaustão Mecânica e Ar Condicionado conforme ABNT (NBR 5041) |
| 6 | Porta de Acesso | 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima |
| 7 | Janelas | Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar Caso seja basculante ou máxim-ar devem apresentar ferragem de acionamento na altura do peitoril, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Janelas máxim-ar no térreo, devem apresentar sistemas de proteção contra acidentes A partir do 1o pavimento, devem apresentar meios de proteção contra quedas Vidros íntegros |
| 8 | Ferragens de Portas e Janelas | A maçaneta deve permitir acionamento seguro É proibido o uso de maçaneta de bola |
| 9 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza |
| 10 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis |
| 11 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado Cor branca, material lavável |
| 12 | Instalações Elétricas | Embutidas, íntegras, devidamente aterradas |
| 13 | Mobiliário | Íntegro, de fácil limpeza e manutenção Compatível com a atividade a que se destina |
| 14 | Arquivo inativo | 0,5 (meio) m2 por sala de aula Poderá funcionar junto com a secretaria |

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Orientação

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | Compatível com a proposta pedagógica da instituição |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso Ventilação , Exaustão Mecânica e Ar Condicionado conforme ABNT (NBR 5041) |
| 6 | Porta de Acesso | 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima |
| 7 | Janelas | Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar Caso seja basculante ou máxim-ar devem apresentar ferragem de acionamento na altura do peitoril, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Janelas máxim-ar no térreo, devem apresentar sistemas de proteção contra acidentes A partir do 1o pavimento, devem apresentar meios de proteção contra quedas Vidros íntegros |
| 8 | Ferragens de Portas e Janelas | A maçaneta deve permitir acionamento seguro É proibido o uso de maçaneta de bola |
| 9 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza |
| 10 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis |
| 11 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado Cor branca, material lavável |
| 12 | Instalações Elétricas | Íntegras, devidamente aterradas |
| 13 | Mobiliário | Íntegro, de fácil limpeza e manutenção Compatível com a atividade a que se destina |

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Coordenação

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | 9,00 (nove) m2 |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso Ventilação , Exaustão Mecânica e Ar Condicionado conforme ABNT (NBR 5041) |
| 6 | Porta de Acesso | 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima |
| 7 | Janelas | Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar Caso seja basculante ou máxim-ar, devem apresentar ferragem de acionamento na altura do peitoril, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Janelas máxim-ar no térreo, devem apresentar sistemas de proteção contra acidentes A partir do 1o pavimento, devem apresentar meios de proteção contra quedas Vidros íntegros |
| 8 | Ferragens de Portas e Janelas | Acionamento feito através de maçaneta |
| 9 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza |
| 10 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis |
| 11 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado Cor branca, material lavável |
| 12 | Instalações Elétricas | Íntegras, devidamente aterradas |
| 13 | Mobiliário | Íntegro, de fácil limpeza e manutenção Compatível com a atividade a que se destina |

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Sala de Professores

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | 3,00 (três) m2 por sala de aula (dimensão mínima – 24,00 m2) |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso Ventilação , Exaustão Mecânica e Ar Condicionado conforme ABNT (NBR 5041) |
| 6 | Portas de Acesso | 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima |
| 7 | Janelas | Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar Caso seja basculante ou máxim-ar devem apresentar ferragem de acionamento na altura do peitoril, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Janelas máxim-ar no térreo, devem apresentar sistemas de proteção contra acidentes A partir do 1o pavimento, devem apresentar meios de proteção contra quedas Vidros íntegros |
| 8 | Ferragens de Portas e Janelas | Acionamento feito através maçaneta tipo alavanca |
| 9 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza |
| 10 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis |
| 11 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado Cor branca, material lavável |
| 12 | Instalações Elétricas | Íntegras, devidamente aterradas |
| 13 | Mobiliário | Íntegro, de fácil limpeza e manutenção Pia para higiene das mãos Compatível com a atividade a que se destina |

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Sala de Observação

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | 6,00 m2 |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | Protegida contra impactos e quedas Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso Ventilação , Exaustão Mecânica e Ar Condicionado conforme ABNT (NBR 5041) |
| 6 | Portas de Acesso | 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima |
| 7 | Janelas | Deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar Caso seja basculante ou máxim-ar devem apresentar ferragem de acionamento na altura do peitoril, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Janelas máxim-ar no térreo, devem apresentar sistemas de proteção contra acidentes A partir do 1o pavimento, devem apresentar meios de proteção contra quedas Vidros íntegros |
| 8 | Ferragens de Portas e Janelas | Acionamento feito através maçaneta tipo alavanca |
| 9 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, isolante térmico, lavável, antiderrapante, resistente à limpeza |
| 10 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis |
| 11 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado Cor branca, material lavável |
| 12 | Instalações Elétricas | Íntegras, devidamente aterradas |
| 13 | Instalações Hidráulicas | Lavatório |
| 14 | Mobiliário | Íntegro, de fácil limpeza e manutenção Armário fechado para medicamentos |

* deve-se manter auxiliar de enfermagem, ou pelo menos professor ou funcionário com curso de primeiros socorros, responsável pela sala de  observação.

# *serão permitidos medicamentos de uso contínuo, desde que autorizados e entregues pelos pais ou responsáveis e identificados, com nome do aluno e posologia.

* apenas o responsável pela sala de observação, deverá administrar os medicamentos aos alunos.

* no caso de realização de inalação, serão exigidos:

- xerox da prescrição médica;

- auxiliar de enfermagem;

- cuba específica para lavagem de material;

- rotinas escritas para:

- preparo e administração da medicação;

- limpeza e desinfecção de máscaras e equipamentos;

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE:  Reprografia

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | Variável em função dos equipamentos |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | Protegida contra impactos e quedas Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso Ventilação e Exaustão Mecânica quando necessário e/ou Ar Condicionado conforme ABNT (NBR 5041) |
| 6 | Acesso | Variável em função da planta física |
| 7 | Porta de Acesso | 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima |
| 8 | Janelas | Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar Caso seja basculante ou máxim-ar, devem apresentar ferragem de acionamento na altura do peitoril, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Janelas máxim-ar no térreo, devem apresentar sistemas de proteção contra acidentes A partir do 1o pavimento, devem apresentar meios de proteção contra quedas Vidros íntegros |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | Acionamento feito através de maçaneta |
| 10 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza |
| 11 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis, em cores claras |
| 12 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado Cor branca, material lavável |
| 13 | Instalações Elétricas | Íntegras, devidamente aterradas |
| 14 | Mobiliário | Íntegro, de fácil limpeza e manutenção Compatível com a atividade a que se destina |

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Arquivo – Almoxarifado de Material Pedagógico

OBS.: poderá ser compartilhado

AMBIENTE: Depósito de Material de Educação Física

OBS.: poderá ser compartilhado

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Abrigo de Resíduos

QUANTIDADE MÍNIMA: 01 (uma) sala; podem ser separados por categoria – reciclável e não reciclável, em função do processo  de tratamento estabelecido pelo município.

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | Capaz de armazenar o volume gerado entre duas coletas – produção estimada 1 kg por carteira escolar |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Iluminação Artificial | 1 ponto de luz por abrigo (ambiente) Protegida contra impactos e quedas |
| 4 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso Ventilação cruzada permanente obrigatória através de aberturas Todas as janelas /portas devem ser à prova de passagem de insetos |
| 5 | Acesso | Facilitado para a coleta externa |
| 6 | Portas de Acesso | 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima Deverão abrir para fora |
| 7 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, impermeável, lavável, resistente à limpeza |
| 8 | Paredes – revestimento | Lisas, resistentes, laváveis |
| 9 | Instalações Elétricas | Íntegras, devidamente aterradas |
| 10 | Instalações Hidro-Sanitárias | 01 (um) ponto de água 01 ralo sifonado por ambiente, ligado ao sistema de esgoto |

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Depósito de Material de Limpeza

QUANTIDADE MÍNIMA: 01 (uma ) unidade  por estabelecimento escolar

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | Variável em função dos equipamentos e rotinas utilizadas |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | Protegida contra impactos e quedas Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 20 da área do piso |
| 8 | Porta de Acesso | 0,70 x 2,10 m – dimensão mínima – acesso restrito aos funcionários |
| 9 | Janelas | Caso seja basculante ou máxim-ar, devem apresentar ferragem de acionamento na altura do peitoril, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Janelas máxim-ar no térreo, devem apresentar sistemas de proteção contra acidentes Vidros íntegros |
| 10 | Ferragens de Portas e Janelas | Acionamento feito através de maçaneta |
| 11 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, impermeável, antiderrapante, resistente à limpeza Com declividade que permita o escoamento das águas |
| 12 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis, em cores claras |
| 13 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado Material lavável |
| 14 | Instalações Elétricas | Íntegras, devidamente aterradas |
| 15 | Instalações Hidro – Sanitárias | 01 (uma) torneira para tanque com adaptador para mangueira 01 (um) ralo sifonado |
| 17 | Equipamentos Fixos | 01 (um ) tanque |
| 18 | Mobiliário | Íntegro, de fácil limpeza e manutenção |

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Instalações Sanitárias Masculinas ( Alunos) - ISM

QUANTIDADE MÍNIMA: 01 (um ) conjunto completo  para cada 40 alunos

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | Box Sanitário ( vaso sanitário): 0,80 x 1,10 m Box de Chuveiro: 0,80 x 1,00 m , quando houver (não obrigatório) |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 8 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | Protegida contra impactos e quedas Quantidade de lux conforme ABNT |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 16 da área do piso Prever ventilação cruzada, sempre que possível |
| 6 | Peitoris | 1,80 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 8 | Portas | Porta de Acesso: 0,80 x 2,10 m Portas dos boxes sanitários: 0,60 x 1,65 m , fixadas a 0,15 m do piso As portas deverão abrir para fora, ou permitir a retirada da folha pelo lado externo |
| 9 | Janelas | Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar Caso seja basculante ou máxim-ar devem apresentar ferragem de acionamento na altura do peitoril, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Janelas máxim-ar no térreo, devem apresentar sistemas de proteção contra acidentes A partir do 1o pavimento devem apresentar meios de proteção contra quedas Vidros íntegros |
| 10 | Ferragens de Portas e Janelas | Acionamento feito através de maçaneta |
| 11 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, impermeável, antiderrapante, resistente à limpeza Com declividade que permita o escoamento das águas |
| 12 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis Altura das divisórias entre boxes sanitários : 1,80 m |
| 13 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado Cor branca, material lavável |
| 14 | Instalações Elétricas | Íntegras, devidamente aterradas Tomada de força para chuveiro elétrico, se for o caso |
| 15 | Instalações Hidro – Sanitárias | Lavatório com torneira - 01 (um) para cada 40 alunos Vaso Sanitário Sifonado – 01 (um) para cada 40 alunos 01 (um) ralo sifonado |
| 16 | Instalações Especiais | 01 (um) porta sabonete líquido para cada 03 (três) lavatórios 01 (um) porta toalha de papel descartável para cada 03 (três) lavatórios |

- prever instalação sanitária para pessoas portadoras de incapacidade física  NBR 9050 ( 1 no mínimo)

- prever instalação de 1 (um) chuveiro para higienização de alunos

- será permitido a substituição de 1/3 dos vasos sanitários por mictórios

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Instalações Sanitárias Femininas ( Alunas) - ISF

QUANTIDADE MÍNIMA: 01 (um ) conjunto completo  para cada 40 alunas

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | Box Sanitário ( vaso sanitário): 0,80 x 1,10 m Box de Chuveiro: 0,80 x 1,00 m , quando houver (não obrigatório) |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 8 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | Devidamente protegida contra impactos e quedas Quantidade de lux conforme ABNT |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 16 da área do piso Prever ventilação cruzada, sempre que possível |
| 6 | Peitoris | 1,80 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Acesso | Variável em função da planta física |
| 8 | Portas | Porta de Acesso: 0,80 x 2,10 m Portas dos boxes sanitários: 0,60 x 1,65 m , fixadas a 0,15 m do piso As portas dos gabinetes sanitários deverão obrigatoriamente abrir para fora, ou permitir a retirada da folha pelo lado externo |
| 9 | Janelas | Caso seja basculante ou máxim-ar, devem apresentar ferragem de acionamento em altura conveniente, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Vidros íntegros |
| 10 | Ferragens de Portas e Janelas | Acionamento feito através de maçaneta |
| 11 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, impermeável, antiderrapante, resistente à limpeza Com declividade que permita o escoamento das águas |
| 12 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis, barra impermeável até a altura de 1,80 m ( peitoris ) Altura das divisórias entre gabinetes sanitários : 1,80 m |
| 13 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado Cor branca, material lavável |
| 14 | Instalações Elétricas | Íntegras, devidamente aterradas |
| 15 | Instalações Hidro – Sanitárias | Lavatório com torneira - 01 (um) para cada 40 alunas Vaso Sanitário Sifonado – 01 (um) para cada 40 alunas 01 (um) ralo sifonado |
| 16 | Instalações Especiais | 01 (um) porta sabonete líquido para cada 03 (três) lavatórios 01 (um) porta toalha de papel descartável para cada 03 (três) lavatórios |

- prever instalação sanitária para pessoas portadoras de incapacidade física  NBR 9050 ( 1 no mínimo)

- prever instalação de 1 (um) chuveiro para higienização das alunas

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Instalações Sanitárias – Professores

separado por sexo

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | Box Sanitário ( vaso sanitário): 0,80 x 1,10 m |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 8 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | Devidamente protegida contra impactos e quedas Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 16 da área do piso |
| 6 | Peitoris | 1,80 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 8 | Portas | Porta de Acesso: 0,80 x 2,10 m Portas dos boxes sanitários: 0,60 x 1,65 m , fixadas a 0,15 m do piso As portas dos gabinetes sanitários deverão abrir para fora, ou permitir a retirada da folha pelo lado externo |
| 9 | Janelas | Caso seja basculante ou máxim-ar, devem apresentar ferragem de acionamento em altura conveniente, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Vidros íntegros |
| 10 | Ferragens de Portas e Janelas | Acionamento feito através de maçaneta |
| 11 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, impermeável, antiderrapante, resistente à limpeza Com declividade que permita o escoamento de águas de lavagem |
| 12 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis, barra impermeável até a altura de 1,80 m ( peitoris ) |
| 13 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo – é proibido o uso de forro treliçado Cor branca, material lavável |
| 14 | Instalações Elétricas | Íntegras, devidamente aterradas |
| 15 | Instalações Hidro – Sanitárias | Lavatório com torneira - 01 (um) para cada 40 professores/funcionários Vaso Sanitário Sifonado – 01 (um) para cada 40 professores/funcionários Mictório permitido na instalação sanitária masculina 01 (um) ralo sifonado |
| 16 | Instalações Especiais | 01 (um) porta sabonete líquido para cada 03 (três) lavatórios 01 (um) porta toalha de papel descartável para cada 03 (três) lavatórios |

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Instalações Sanitárias – Funcionários

QUANTIDADE MÍNIMA: 01 (um) conjunto completo  para cada 40 funcionários, separado por sexo

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | Box Sanitário ( vaso sanitário): 0,80 x 1,10 m Box de Chuveiro: 0,80 x 1,00 m. É obrigatório quando existir manipulação de alimentos (cozinha, cantina, etc) |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 8 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | Protegida contra impactos e quedas Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 16 da área do piso |
| 6 | Peitoris | 1,80 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas | Porta de Acesso: 0,80 x 2,10 m Portas dos boxes sanitários: 0,60 x 1,65 m , fixadas a 0,15 m do piso As portas dos gabinetes sanitários deverão abrir para fora, ou permitir a retirada da folha pelo lado externo |
| 8 | Janelas | Caso seja basculante ou máxim-ar, devem apresentar ferragem de acionamento na altura do peitoril, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Vidros íntegros |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | Acionamento feito através de maçaneta |
| 10 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, impermeável, antiderrapante, resistente à limpeza Com declividade que permita o escoamento de águas de lavagem |
| 11 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis, barra impermeável até a altura de 1,80 m ( peitoris ) |
| 12 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo. E proibido o uso de forro treliçado Cor branca, material lavável |
| 13 | Instalações Elétricas | Íntegras, devidamente aterradas |
| 14 | Instalações Hidro – Sanitárias | Lavatório com torneira - 01 (um) para cada 40 professores/funcionários Vaso Sanitário Sifonado – 01 (um) para cada 40 professores/funcionários Mictório permitido na instalação sanitária masculina Chuveiro com água quente – 01 (um) para cada 20 funcionários que manipulam alimentos ( funcionários de cozinha, cantina, etc) 01 (um) ralo sifonado |
| 15 | Instalações Especiais | 01 (um) porta sabonete líquido para cada 03 (três) lavatórios 01 (um) porta toalha de papel descartável para cada 03 (três) lavatórios Prever armários para guarda de pertences de funcionários |

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Auditório

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | 0,70 m2 por aluno |
| 2 | Pé-direito (m) | 2,40 m ( viga – piso ) 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | 1 / 5 da área do piso À esquerda do quadro principal, visto de frente |
| 4 | Iluminação Artificial | Protegida contra impactos e quedas Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | 1 / 10 da área do piso Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas ou sistema mecânico de troca de ar. (NBR6041 e Portaria 3523-MS) |
| 6 | Peitoris | Mínimo 1,20 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas de Acesso | 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima Deverão abrir para fora Apresentar visor |
| 8 | Janelas | Deverá ser previsto sistema de proteção contra luz solar – cortinas Caso seja basculante ou máxim-ar, devem apresentar ferragem de acionamento na altura do peitoril, para facilitar manobras de abertura e fechamento. Vidros íntegros – lisos ou tipo fantasia |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | Acionamento feito através de maçaneta |
| 10 | Pisos – revestimento | Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza |
| 11 | Paredes – revestimento | Lisas, laváveis |
| 12 | Tetos – estrutura e revestimento | Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado Cores claras, material lavável |
| 13 | Instalações Elétricas | Íntegras, devidamente aterradas |
| 14 | Mobiliário | Íntegro, de fácil limpeza e manutenção |

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Circulação

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corredor | Largura 1,50 m (mínima) Piso antiderrapante Os ruídos produzidos no corredor não deverão interferir nas atividades pedagógicas e administrativas desenvolvidas nos demais ambientes do estabelecimento de ensino |
| 2 | Rampa | Largura 1,20 m (mínima) Piso antiderrapante Guarda-corpo e corrimão nos 2 (dois) lados |
| 3 | Escada | Largura 1,20 m (mínima) Piso antiderrapante Guarda-corpo e corrimão nos 2 (dois) lados Patamar a cada 2,00 m de desnível |

# ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE:  INFRA-ESTRUTURA AMBIENTAL

| N.º | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Água Potável | Ligação à rede pública de abastecimento Volume do reservatório suficiente para 2 (dois) dias de consumo Tampas dos reservatórios de material impermeável, não corrosivo Acesso aos reservatórios restrito para à limpeza e manutenção Onde não existe rede pública, as fontes (poços) devem ser sanitariamente protegidos; a água deve ser clorada Teor de cloro conforme Portaria 1469/MS, D.O.U. em 22/02/2001 Evitar reservatórios de fibrocimento Limpeza semestral |
| 2 | Esgoto | Ligação à rede pública de coleta Onde não existe rede pública instalar sistema individual de tratamento e destino final, autorizado pelo IAP e VISA local |
| 3 | Bebedouros | 1 (um) bebedouro para 100 alunos, com dispensador de copos descartáveis higienização de filtros conforme orientação do fabricante |
| 4 | Instalação Elétrica | Sistema de iluminação à prova de impactos e quedas |
| 5 | Combate a Incêndios | Sistema aprovado pelo Corpo de bombeiros |
| 6 | Piscinas | Atender ao artigo 233 e seguintes do Decreto Estadual n.º 5.711/02, complementado pela Resolução n.º 53/82/SESA. |

ANEXO II

COZINHAS E CANTINAS DE ESCOLAS COM REFEIÇÕES   PREPARADAS NO LOCAL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Localização | As cozinhas e cantinas de escolas devem estar distantes de focos de insalubridade (imediações, local e dependências anexas limpas, ausência de objetos em desuso, ausência de animais domésticos, insetos e outros vetores). |
| 02 | Acesso | O acesso deve ser direto e independente, sem comunicação com outras dependências que não façam parte da cozinha/cantina. |
| 03 | Distribuição das Dependências | As dependências devem permitir espaço adequado para o desenvolvimento do trabalho, com linha racional, permitindo um fluxo único do produto, sem cruzamento das áreas. |
| 04 | Pisos | Pisos em material liso, contínuo, lavável, impermeável, de fácil limpeza, limpos e bem conservados, com ralos sifonados e declividade satisfatória. |
| 05 | Paredes | Paredes lisas , laváveis, impermeabilizáveis, até 2 metros de altura, limpas e bem conservadas, sem frestas e rachaduras. |
| 06 | Forros | Tetos lisos, laváveis, impermeabilizáveis, de tonalidade clara, limpos e em bom estado de conservação. |
| 07 | Portas e Janelas | Portas e janelas que ajustem perfeitamente em seus batentes, teladas nas aberturas externas, limpas e em bom estado de conservação; portas providas de fechamento automático. |
| 08 | Iluminação | Iluminação suficiente para permitir uma boa visibilidade, sem zonas de sombras e contrastes excessivos, fontes luminosas limpas, em bom estado de funcionamento, dentro das Normas da ABNT, NBR. |
| 09 | Ventilação | Ventilação: local ventilado natural e artificialmente, isentos de fungos, bolores, gases, fumaças e condensação de vapores, permitindo a eliminação dos mesmos sem causar danos ou incomodo a vizinhança; equipamento de ventilação e de exaustão em bom estado de funcionamento e limpos. |
| 10 | Abastecimento de Água | Abastecimento de água potável se dará por rede pública, ou poço profundo, com sistema de tratamento e monitoramento da potabilidade da água; caixa d'água com limpeza e desinfecção realizadas a cada 6 meses, comprovada através de documentação; encanamentos em bom estado de conservação, com ausência de infiltrações e interconexões. |
| 11 | Eliminação de Águas Servidas | Eliminação de águas servidas através de fossas, rede pública de esgoto, caixas de gordura em bom estado de conservação e funcionamento * FICA PROIBIDO O DESPEJO DE ÁGUAS SERVIDAS PARA ÁREAS EXTERNAS E PÁTIOS INTERNOS*. |
| 12 | Acondicionamento do Lixo | Acondicionamento do lixo em recipiente lavável, com tampa, preferencialmente com pedaleira, com uso de sacos de lixo; com localização prevenindo contaminação dos manipuladores e ambiente, em número e tamanho suficiente para atender a necessidade de armazenamento e coleta pública de resíduos. |
| 13 | Instalações Sanitárias para Funcionários | Instalações sanitárias para os manipuladores de alimentos bem ventiladas, sem comunicação direta com as áreas de processamento, elaboração e armazenamento de produtos; presença de papel higiênico , sabão líquido, toalha descartável, duchas com água fria e quente. |
| 14 | Lavatório | Lavatório dentro da área de manipulação de alimentos com pias, sabão líquido, escovas para limpeza das unhas e toalha descartáveis. |
| 15 | Vestiário | Vestiário independente para cada sexo e contíguo, com armários individuais fechados, adequado ao número de funcionários. |
| 16 | Guichês de Distribuição | Guichês de Distribuição que se ajustem perfeitamente em seus batentes; abertos no momento da distribuição. |

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Maquinarias | Máquinas e Equipamentos com modelo e número adequados ao ramo, inoxidável, superfície de contato com os alimentos lisas, laváveis e impermeáveis; limpos em bom estado de conservação e funcionamento. |
| 02 | Utensílios | Utensílios lisos, de material não contaminante, tamanho e forma que permita uma fácil limpeza; em bom estado de conservação e limpeza; armazenados de maneira a evitar a contaminação dos mesmos por poeira, insetos e roedores. |
| 03 | Móveis | Móveis, estantes, mesas, estrados, armários em quantidade e capacidade suficiente para a guarda de utensílios e matéria prima; com desenho que permita uma fácil limpeza; superfícies de contato com os alimentos lisas, laváveis e impermeáveis, em bom estado de conservação e limpeza. |
| 04 | Instalações para Proteção e Conservação | Instalações para a proteção e conservação de alimentos, como refrigeradores, freezeres, câmaras frigoríficas, estufas, balcão térmico, adequados ao ramo, aos tipos de alimentos e à capacidade de produção e distribuição; superfícies lisas, laváveis e impermeáveis, em bom estado de conservação, funcionamento e limpeza, resistente à ação do produtos químicos. |
| 05 | Instalações para a Limpeza do Ambiente | Presença e uso adequado de detergentes e desinfetantes; utensílios higienizados por escorrimento, água quente, panos limpos, armazenados ordenadamente e protegidos contra a contaminação. Uso preferencial de lavagem mecânica (máquina de lavar a 65º C ). |
| 06 | Despensa | Área específica para a perfeita estocagem dos alimentos semi-perecíveis, com estrado, prateleiras de fácil limpeza, arejada, bem iluminada, com proteção nas janelas e portas para evitar a entrada de insetos e roedores. Limpeza diária. |

ALIMENTOS

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Matérias-Primas | Matérias primas e produtos com características organolépticas normais provenientes de estabelecimentos autorizados pela Vigilância Sanitária, com embalagens e rotulagens e explicações regulamentares de acordo com as normas sanitárias em vigor. |
| 02 | Proteção contra a Contaminação | Os alimentos devem estar protegidos contra a contaminação pelo pó, saliva, insetos e roedores, ou outras formas de contaminação; armazenados distante de substâncias perigosas, como inseticidas, detergentes e desinfetantes. |
| 03 | Proteção contra a Contaminação | Os alimentos devem estar protegidos contra a alteração, sendo armazenados à temperatura de congelamento (-18ºC), refrigeração (4 a 10ºC, conforme o produto) ou acima de 65ºC quando pronto para o consumo; armazenamento, exposição e conservação dos alimentos de forma higiênica. |
| 04 | Manipulação dos Alimentos | Manipulação dos alimentos com operação manual mínima e higiênica. |
| 05 | Sobras de Alimentos | Eliminação imediata de sobras de alimentos. |
| 06 | Amostra de Controle | De cada sessão de manipulação, devem ser reservadas amostras (100gr) dos alimentos preparados e conservados sob refrigeração ( 2 a 10º C) durante 72 horas, para eventual encaminhamento para análise laboratorial. Identificar com o nome do produto e a data de produção. |

MANIPULADORES

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Asseio Pessoal | Não devem desenvolver outras atividades além da manipulação dos alimentos; devem manter asseio corporal (mãos limpas, unhas curtas, sem esmalte, sem adorno nos dedos ou pulsos) |
| 02 | Hábitos higiênicos | Uso de uniforme de trabalho completo (touca, guarda pó, sapato antiderrapante e impermeável quando necessário) de tonalidade clara, com bolsos somente na linha da cintura, em bom estado de conservação e limpos. |
| 03 | Estado de Saúde | Ausência de lesões cutâneas (feridas, supurações); ausência de sintomas de afecções respiratórias e intestinais. Quando o manipulador apresentar algum dos sinais e sintomas descritos acima, o mesmo deverá utilizar equipamentos de proteção individual para evitar a contaminação dos alimentos (luvas , máscara), ou ficar afastado da atividade de manipulação enquanto persistir o problema. |
| 04 | Higienização das Mãos | Proceder lavagem cuidadosa das mãos antes de manipular os alimentos e após a lavagem de hortaliças; não executar durante o serviço qualquer outro ato físico que possa contaminar os alimentos. |
| 05 | Treinamento em Boas Práticas de Manipulação | Treinamento aos manipuladores de alimentos no ato da admissão dos mesmos e previsão de reciclagem periódica. |

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Aplicação | Existência e aplicação do Manual de Boas Práticas |
| 02 | Separação de áreas | Deverá ser prevista barreira física ou imaginária na área da cozinha, para separar a área limpa da área suja, preservando a qualidade dos alimentos ainda sem manipulação, daqueles que já sofreram cocção ou desinfecção |

ANEXO III

COZINHAS E CANTINAS DE ESCOLAS COM PREPARO DE REFEIÇÕES TERCEIRIZADAS

## TRANSPORTE

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Veículo | Veículos adequados ao ramo, limpos e em bom estado de conservação. Uso exclusivo para o transporte de alimentos. |
| 02 | Transporte | O sistema de transporte e distribuição das refeições até o local de consumo deverá manter o alimento em temperatura adequada à sua utilização (pratos quentes e pratos frios); os recipientes devem estar limpos e bem conservados, com fechamento adequado para proteger os alimentos de contaminação; presença de estrados impermeáveis e de fácil limpeza. O tempo de distribuição deverá ser o mais breve possível entre o final do preparo e o consumo. |

RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Temperatura dos Alimentos | Deverá ser verificada a temperatura dos alimentos (refrigerados até 10ºC e quentes mínimo de 65ºC) na recepção dos mesmos pela escola. Caso os alimentos estejam fora dessas temperaturas, deverão ser rejeitados. |
| 02 | Conservação dos Alimentos | Caso o alimento não seja consumido imediatamente , o mesmo deverá ser mantido em temperatura adequada (até 10º C e acima de 65º C, conforme o caso), para garantir a qualidade e diminuir a possibilidade de multiplicação de microrganismos. |
| 03 | Despensa | Área específica para a perfeita estocagem dos alimentos semi-perecíveis, com estrado, prateleiras de fácil limpeza, arejada, bem iluminada, com proteção nas janelas e portas para evitar a entrada de insetos e roedores. Limpeza diária. |

DISTRIBUIÇÃO

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Conservação dos Alimentos | No caso da necessidade de reaquecer os alimentos, levar à temperatura de 74ºC por no mínimo 2 minutos e servir imediatamente. |
| 02 | Conservação dos Alimentos | Os pratos prontos para o consumo deverão ser mantidos em equipamentos de conservação que garantam a temperatura quente ou fria, para a conservação dos mesmos. |
| 03 | Conservação dos Alimentos | Os alimentos perecíveis não podem ficar fora de refrigeração por mais de 2 horas. |
| 04 | Conservação dos Alimentos | Os pratos quentes transportados em hot box ( container isotérmico) não devem permanecer abaixo de 65ºC por mais de uma hora. |
| 05 | Conservação dos Alimentos | Alimentos prontos e embalados são de uso único e devem ser armazenados adequadamente para não serem contaminados antes do uso. |

HIGIENIZAÇÃO

| Nº | ITEM | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Higienização dos Utensílios | Quando a higienização dos utensílios ocorrer na própria escola, esta deverá dispor de instalações adequadas, dotadas de água quente e fria, detergentes e desinfetantes ou máquina de lavar a quente. |

## CONTROLE DE QUALIDADE

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Licença Sanitária | A prestadora de serviços deverá apresentar a licença sanitária atualizada à escola, que deverá mantê-la em local de fácil acesso para fins de fiscalização. |
| 02 | Amostra de Controle | De cada sessão de manipulação no local de produção, devem ser reservadas amostras (100gr) dos alimentos preparados e conservados sob refrigeração ( 2 a 10º C) durante 72 horas, para eventual encaminhamento para análise laboratorial. Identificar com o nome do produto e a data de produção. |
| 03 | Controle de Qualidade de Matérias Primas e Ingredientes | O controle de qualidade das matérias primas e dos ingredientes utilizados pela unidade de preparação das refeições e lanches é de responsabilidade do local e/ou empresa produtora, podendo ser monitorado sempre que necessário pela escola. |

MANIPULADORES

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Asseio Pessoal | Não devem desenvolver outras atividades além da manipulação dos alimentos; devem manter asseio corporal (mãos limpas, unhas curtas, sem esmalte, sem adorno nos dedos ou pulsos) |
| 02 | Hábitos higiênicos | Uso de uniforme de trabalho completo (touca, guarda pó, sapato antiderrapante e impermeável quando necessário), de tonalidade clara, com bolsos somente na linha da cintura, em bom estado de conservação e limpos. |
| 03 | Estado de Saúde | Ausência de lesões cutâneas (feridas, supurações); ausência de sintomas de afecções respiratórias e intestinais. Quando o manipulador apresentar algum dos sinais e sintomas descritos acima, o mesmo deverá utilizar equipamentos de proteção individual para evitar a contaminação dos alimentos (luvas , máscara), ou ficar afastado da atividade de manipulação enquanto persistir o problema. |
| 04 | Higienização das Mãos | Proceder lavagem cuidadosa das mãos antes de manipular os alimentos e após a lavagem de hortaliças; não executar durante o serviço, qualquer outro ato físico que possa contaminar os alimentos. |
| 05 | Treinamento em Boas Práticas de Manipulação | Treinamento aos manipuladores de alimentos no ato da admissão dos mesmos e previsão de reciclagem periódica. |

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Aplicação | Existência e aplicação do Manual de Boas Práticas |
| 02 | Separação de áreas | Deverá ser prevista barreira física ou imaginária na área da cozinha, para separar a área limpa da área suja, preservando a qualidade dos alimentos ainda sem manipulação, daqueles que já sofreram cocção ou desinfecção |

Equipe Elaboradora

Carlos Roberto Patza                	Eng.º Civil                      	Sec. de Estado da Saúde

Liane de Macedo Milward         	   Arquiteta                          Sec. de Estado da Saúde

Ronaldo Wanderlei Pizzo          	  Méd. Veterinário               Sec. de Estado da Saúde

Celso Rubio                             	  Tec. em Sanea/o              Sec. de Estado da Saúde

M.ª Ap.ª Paleari Silva                   Assist. Social                    Sec. de Estado da Saúde

Olívia Martins Murara                    Arquiteta                           FUNDEPAR

Karin Obladen Piragine                 Eng.ª Alimentos                FUNDEPAR

Mariza Andrade Silva                    Pedagoga                 	 Sec. de Estado da Educação

M.ª Inês Damasceno                     Educ.  Física                    Sec. de Estado da Educação

Anna M.ª Boitzuk Rego                 Eng.ª Civil                         Sec. Mun. de Saúde de Curitiba

Elvira Brandão Benedito               Méd. Veterinária               Sec. Mun. de Saúde de Curitiba

Neuza Kazue Ogama                   Arquiteta                           IPPUC

Célia Regina Bim                          Arquiteta                           IPPUC

Elci Dulce Sfredo                          Pedagoga                         Sec. Mun. de Educ. de Curitiba

Cristiane de Assis Machado         Nutricionista                      Sec. Mun. de Educ. de Curitiba

M.ª Cristina Brandalize                  Psicóloga                         Sec. Mun. da Criança de Curitiba

Ângela Portugal Clarisso               Nutricionista                     Sec. Mun. da Criança de Curitiba

Secretaria de Estado da Saúde

Dr. Luiz Carlos Sobania

Diretoria de Gerenciamento em Saúde

Janete Argenton

Departamento da Qualidade em Saúde

Maria Aída Meda Rezende

Divisão de Vigilância Sanitária de Serviços

Walter Henrique Trevisan

Coordenação dos Trabalhos

Maria Aparecida Paleari Silva

Digitação

Luciana Corrêa de Oliveira