ANEXO X

TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICITAÇÃO

# OBJETO

## 1.1 Contratação de empresa especializada em instalações elétricas para fornecimento de materiais e equipamentos e execução da revitalização da iluminação pública no Distrito de São João do Oeste e comunidade Novo Horizonte.

# JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

## 2.1 Atendimento a reinvindicações comunitárias no intuito de melhorias no sistema de iluminação pública.

# FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

(  X  ) Parcela Única

(   ) Parcelada

# PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

## 4.1 5 (cinco) dias após a publicação do termo de contrato.

# PRAZO MÁXIMO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

## 5.1 90 (noventa) dias após a publicação do termo de contrato.

# PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

## 6.1 180 (cento e oitenta) dias após a publicação do termo de contrato.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

## 7.1 Diretrizes Gerais da Execução

### 7.1.1 Todos os estudos e execuções deverão ser desenvolvidos atendendo às seguintes diretrizes gerais do projeto:

- Apreender as aspirações do Contratante em relação ao empreendimento, o termo de referencia em que se insere, os incentivos e as restrições a ele pertinentes;

- Adotar solução construtiva racional elegendo sempre que possível, sistemas de instalações compatíveis com as características do empreendimento;

- Garantir, por ações preventivas, a integridade física e a saúde do trabalhador da construção, funcionários terceirizados, fornecedores, contratantes, visitantes, etc.;

- Elaboração de procedimentos técnicos respectivos a manutenção, conservação e segurança do trabalho, respeitando a NR-10 (SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE), sendo que todos os funcionários envolvidos deverão possuir curso e certificado da norma referida.

## 7.2 Garantia

## 7.2.1 A CONTRATADA deverá fornecer os produtos e serviços que compõe as instalações elétricas desta licitação com garantia mínima de 12 (doze) meses a partir do primeiro dia útil subsequente à data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

## 7.2.2 Durante o prazo de garantia de 12 (doze) meses, a CONTRATADA, prestará os serviços de Manutenção e Assistência Técnica, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação da CONTRATANTE, para reparar o(s) defeito(s) apresentado(s), devendo substituir equipamentos defeituosos e reparar equipamentos quando cabível, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

## 7.2.3 A garantia acima estabelecida não se aplica a defeitos ocasionados pelo uso incorreto dos equipamentos nas condições estabelecidas pelo Fabricante, ou provocados por algum tipo de sinistro cuja causa seja imprevisível, tais como temporais, descargas elétricas (por motivos não correlacionados as instalações previstas nesta licitação), ou outros fatos causados por terceiros como roubo ou vandalismo.

## 7.2.4 As irregularidades apontadas pela CONTRATANTE em relação ao cumprimento das garantias especificadas e não sanadas dentro dos prazos ou condições estabelecidos, ensejarão na aplicação das penalidades previstas no Edital da Licitação ampla referida no preâmbulo deste Termo.

# FISCALIZAÇÃO

8.1 O responsável pela fiscalização da obra será o Eng. Rafael Salomão Ângelo da Silva, Matrícula 26098-3, CREA PR 117283/D, CPF 048.831.549-20.

8.2 A responsável pela fiscalização do contrato será a Eng. Andréia Satie Koga, Matrícula 19021-7, CREA-PR 65.315/D, CPF 016.907.539-78.

# HABILITAÇÃO TÉCNICA

### 9.1 Certidão de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), comprovando a regularidade da situação da licitante e de seus Responsáveis Técnicos, na forma da legislação vigente;

### 9.2 Declaração de disponibilidade de pelo menos um engenheiro eletricista para a execução dos trabalhos a contratar, devendo a comprovação de vínculo desse profissional com a licitante ser demonstrada através de Carteira de Trabalho, Certidão do CREA, Contrato Social, Contrato de Prestação de Serviços;

### 9.3 Apresentação de, no mínimo, 1 Acervo Técnico para cada profissional expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente vistado no CREA ou transcritos de seu acervo, em que figure os profissionais descritos no item 9.2;

### 9.4 Apresentação de no mínimo um Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente vistado no CREA ou transcritos de seu acervo, em que figure os Responsáveis Técnicos da Empresa, comprovando a execução de serviços de instalações elétricas em baixa tensão.

### 9.5 As exigências mencionadas no item 9.4 visam garantir o mínimo de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

# VISTORIA

### 10.1 A licitante deverá incluir na proposta, Declaração de Vistoria, fornecida pelo Contratante, atestando o comparecimento de técnicos credenciados ao local onde será executada a obra objeto da licitação, para conhecimento e avaliação das peculiaridades relativas aos serviços a serem desenvolvidos, tomando ciência das condições gerais do imóvel.

### 10.2 No ato da vistoria, as licitantes devem inteirar-se das condições e do grau de dificuldade dos serviços, não se admitindo, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento dos mesmos.

### 10.3 A vistoria deverá ser realizada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis antes da data da abertura dos envelopes e avaliação das propostas.

# VERIFICAÇÃO FINAL

### 11.1 Qualquer instalação nova, ampliação ou reforma de instalação existente deve ser inspecionada e ensaiada, durante a execução e/ou quando concluída, antes de ser colocada em serviço pelo usuário, de forma a se verificar a conformidade com as prescrições da norma NBR-5410.

### 11.2 A documentação da instalação entregues pela Contratante à Contratada no início dos serviços deverão ser fornecidas ao pessoal encarregado da verificação. Essa documentação deve refletir a instalação “como construída” (“AS BUILT”).

### 11.3 Durante a realização da inspeção e dos ensaios devem ser tomadas precauções que garantam a segurança das pessoas e evitem danos à propriedade e aos equipamentos instalados.

### 11.4 Em caso de ampliação ou reforma, deve ser verificado também se ela não compromete a segurança da instalação existente.

### 11.5 As verificações devem ser realizadas por profissionais qualificados, com experiência e competência em inspeções. As verificações e seus resultados devem ser documentados em um relatório.

# RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

- Após a comunicação de término dos serviços, a fiscalização deverá realizar a vistoria no local da obra ou serviço e emitir, o Termo de Recebimento Provisório em até 15 (quinze) dias da data da referida comunicação - assinado por ambas as partes contratantes – que pode vir a consignar ou não pendências em relação à execução do objeto;

- Se o Termo de Recebimento Provisório consignar pendências em relação à obra ou serviço, será fixado pela fiscalização, no próprio Termo, prazo razoável para os reparos, correções, remoções, reconstruções ou substituições relativas ao objeto do contrato, limitado a 30 dias;

- A partir da comunicação interna do fiscal ou do Termo de Recebimento Provisório (na hipótese deste não consignar pendências), deverá ser respeitado um prazo de 30 (trinta) dias para observação do funcionamento dos equipamentos e instalações. Após esse prazo será concluída a vistoria para fins de recebimento definitivo. Se novas pendências forem detectadas, a contratada terá um prazo para adequação, de 10 (dez) dias, não importando em penalização;

- Após estes prazos serem cumpridos, não havendo nenhuma irregularidade ou pendência nos serviços executados, o Termo de Recebimento Definitivo será expedido em até 10 (dez) dias contados a partir do vencimento do prazo de observação estipulado no parágrafo anterior.

- Após ser emitido o Termo de Recebimento Definitivo, a contratada deverá emitir Nota Fiscal e Termo de Garantia de Fornecedor – com especificação dos equipamentos e quantidade rigorosamente fiéis ao entregue e executado, neste a Contratada deverá se comprometer em atender a todos os requisitos relacionados no item 7 deste termo.

Cascavel, 29 de setembro de 2014.

Rafael Salomão Angelo da Silva

Eng°. Eletricista – CREA/PR 117283/D