ANEXO X

TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de Empresa Especializada para Execução

de Pintura e Limpeza Final de Obra

- OBJETO:

Contratação de empresa especializada para execução da pintura e limpeza final interna e externa do Teatro Municipal de Cascavel, incluindo fornecimento de todos os materiais necessários para a sua perfeita execução, conforme especificações em planilha e memorial em anexo.

- LOCAL DOS SERVIÇOS

Os serviços serão realizados no Teatro Municipal de Cascavel, sito à Rua Rio de Janeiro, nº 379 – quadra nº1/0RES, lote n°05 do Loteamento Centro – Bairro Centro – Cascavel – PR.

- VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO:

  - O custo estimado total da presente contratação é de R$ 177.366,22 (cento e setenta e sete mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos).

  - O custo estimado foi apurado a partir de planilha orçamentária constante do processo técnico-administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado e mediante consulta aos sistemas de preços praticados pela Administração Pública do Município de Cascavel.

- JUSTIFICATIVA:

Etapa constitutiva da execução atualmente em curso do Teatro Municipal de Cascavel. Engloba a execução de limpeza para preparação de pintura, pintura de paredes internas e externas e limpeza fina de final de obra.

- CONDIÇÕES GERAIS DA EXECUÇÃO DA OBRA:

  - Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

    - A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários sob sua responsabilidade para a perfeita execução contratual.

    - Todos os serviços a serem executados deverão obedecer à melhor técnica vigente enquadrando-se rigorosamente nos  preceitos das Normas Brasileiras vigentes para a execução do serviço.

Entende-se por serviço o fornecimento de materiais e mão-de-obra de aplicação perfeita e cabal, visando a boa execução dos serviços previstos neste termo de referência, de modo a atender aos itens a seguir relacionados:

  - Os serviços compreenderão:

    - Limpeza e preparo das paredes: Preparação para a pintura das paredes. Todas as superfícies a pintar ou repintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeiras, gordura, sabão, mofo ou ferrugem.

A limpeza externa deverá ser feita com aparelho de alta pressão. A limpeza interna deverá ser feita com água ou pano umedecido.

A eliminação de sujidades e poeiras deve ser completa. No caso de mofo, a limpeza deverá ser efetuada com solução com água sanitária, na proporção de 1/10.

    - Repintura Interna e Externa: Pintura com tinta látex acrílica, duas demãos.

As repinturas deverão ser executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.

Só poderão ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, que garantam total cobertura, homogeneidade e padrão de coloração. A tinta deverá apresentar resistência ao fogo de no mínimo classe II-A.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas de base, selador ou fundo próprio em 1 ou 2 demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização.

    - Pintura Interna: As pinturas deverão ser executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.

Só poderão ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, que garantam total cobertura, homogeneidade e padrão de coloração.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas de base, selador ou fundo próprio em 1 ou 2 demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização.

    - Pintura Interna – Caixa Cênica: Para pintura das paredes da caixa cênica, deverá ser efetuado a aplicação de uma demão de fundo selador acrílico e duas demãos de pintura látex acrílica cor preto fosco.

As pinturas deverão ser executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.

Só poderão ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, que garantam total cobertura, homogeneidade e padrão de coloração.

O palco deverá ser protegido integralmente com revestimento em lona, sem furos e sobrepostas, e com proteção mecânica nos apoios dos andaimes em maderite.

    - Limpeza final da obra – Limpeza Fina: Limpeza fina para posterior uso efetivo da edificação.

Deverão ser retirados todos os detritos/entulhos de todos os serviços já executados no teatro (inclusive por outras empresas) das áreas internas e externas, que serão removidos através de caçambas.

Far-se-a após, a limpeza geral, com retirada de manchas, respingos, sujeiras, respingos de tinta ou massa e qualquer sujidade de todas as superfícies. Deverá ser utilizada técnica, equipamento e produtos apropriados para cada tipo de acabamento.

Após a limpeza geral, deverá ser feita a varredura dos pisos e posterior lavagem, com água e produtos adequados, excluindo-se a área da nave principal e da caixa cênica. Na execução da limpeza com água, deverão ser tomados os devidos cuidados para a não degradação de qualquer acabamento devido o contato com a água.

Na área da nave principal, após a retirada de entulhos e varredura, deverá ser afetuada a limpeza com aspirador de pó nas áreas de carpete, e limpeza com pano umedecido na áreas de piso vinílico. Também deverá ser utilizado aspirador de pó para a limpeza das poltronas.

Na caixa cênica, deverá ser efetuada a varredura e posteriormente limpeza do piso em madeira com pano ligeiramente umedecido em solução de sabão neutro. Nas vestimentas (cortinas e demais tecidos) deverá ser passado aspirador de pó e posterior pano ligeiramente umedecido.

As louças das instalações sanitárias deverão ser lavadas com solução de sabão neutro, devendo ser retiradas qualquer mancha, respingo, sujeira, respingos de tinta ou massa e qualquer sujidade.

Posteriormente à limpeza inicial será feita uma limpeza fina de todos os pisos, paredes, tetos, portas, janelas, vidros, louças e acabamentos, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e flanela seca, limpa. Deverá ser utilizada técnica, equipamento e produtos apropriados para cada tipo de acabamento.

Não deverão ser utilizadas espátulas de metal na limpeza da obra para evitar arranhões. Caso seja imprencindível, sua utilização deverá ser feita com extremo cuidado.

Não será permitido em hipótese alguma a utilização de ácido muriático ou qualquer outro tipo de ácido em qualquer tipo de limpeza.

Após a limpeza todos os ambientes internos e superfícies do teatro deverão estar perfeitamente limpos e aptos ao uso.

  - A Contratada deverá ainda, adotar os seguintes procedimentos visando à perfeita execução dos serviços:

    - Quanto à limpeza:

      - Caberá à Contratada o descarte de todo o material não aproveitável, removendo periodicamente todo o material e detritos que venham a se acumular no decorrer dos serviços, devendo ser executado de acordo com as exigências da Administração Municipal, não sendo permitido o acúmulo de entulho em qualquer local do imóvel;

      - Após a conclusão dos serviços, o imóvel deverá apresentar todas as superfícies limpas, sem manchas e isentas de resíduos e os materiais não utilizados deverão ser adequadamente removidos da obra;

    - Quanto à execução da pintura e limpeza:

      - A execução do serviço deverá obedecer rigorosamente ao cronograma e prazos de execução previstos.

      - A empresa contratada deverá realizar os serviços de acordo com as normas e recomendações do fabricante dos produtos, e em especial com as especificações contidas nesse Termo de Referência.

      - Todos os materiais, peças e/ou acabamentos que eventualmente forem danificados no edifício, quando da execução dos serviços, deverão ser repostos pela empresa contratada por outros de igual padrão e modelo.

    - Quanto aos Procedimentos de Segurança:

      - Obedecer a todas as recomendações, com relação à engenharia de segurança do trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras NR-18 e NR-35, sendo portanto, de uso obrigatório todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) e procedimentos dispostos nas referidas normas;

      - Estabelecer obrigatoriedade do uso de Equipamentos de Proteção Individual por todas as pessoas presentes no local de execução dos serviços, de acordo com o risco de lesão decorrente de cada atividade desenvolvida;

      - Adotar as recomendações dos fabricantes quanto ao uso e manuseio adequados de seus produtos;

      - Assumir a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação do material instalado ou parte do mesmo até a definitiva aceitação desta pela Fiscalização, bem como as indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados.

    - Quanto às Normas e Legislação:

Na execução do objeto contratado deverá ser observado, pela Contratada, o que estabelecem:

      - As Normas e regulamentos da Contratante;

      - As Especificações Técnicas descritas;

      - As Normas Brasileiras divulgadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no que couber, em conformidade com as edições mais recentes e com este Termo de Referência;

      - As Leis, normas e regulamentos, inclusive de segurança pública, empresas concessionárias de serviços públicos e do Corpo de Bombeiros;

      - As disposições governamentais legais pertinentes;

      - As Recomendações dos fabricantes de materiais e equipamentos que serão aplicados e/ou instalados;

      - Demais condições e/ou exigências contidas no presente Termo de Referência, no edital e seus anexos e no Contrato.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Exigir certificado de registro do profissional, responsável técnico pela empresa, junto ao CREA/CAU;

- Exigir visita técnica das licitantes, através de seu responsável técnico, restringida a até 48 horas antes da abertura das propostas. A visita deverá ser agendada com a fiscal de contrato na Secretaria de Cultura

- Exigir das empresas atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no órgão competente, comprovando:

- Execução de 2000m² de pintura em paredes.

- Exigir do responsáveis técnico, acervo técnico, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) junto ao CREA/CAU, comprovando:

- Execução de 2000 m² de pintura em paredes.

- O responsável técnico deverá ser pertencente ao quadro da empresa e detentor do acervo técnico. A comprovação poderá ser realizada através de carteira de trabalho, certidão do CREA/CAU, contrato social ou contrato de prestação de serviço;

- Não serão aceitos acervos de obras em andamento ou somatório de acervos individuais a fim de obter o montante necessário para a participação do certame;

- A empresa executora não poderá terceirizar os serviços objeto deste Termo de Referência;

- Será exigido ART/RRT de execução do profissional.

- PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

Prazo de Execução de 03 meses (90 dias) , conforme boletim de medição mensal elaborado pela SESOP (Secretaria de Obras Públicas).

- VIGÊNCIA DO CONTRATO:

Prazo de Vigência do Contrato de 07 meses (210 dias).

- ADJUDICAÇÃO:

Global.

- FORMA DE PAGAMENTO:

Vinte (20) dias após apresentação da Nota Fiscal acompanhada de todos os documentos solicitados em edital válidos.

- SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA:

Secretaria de Serviços e Obras Públicas – SESOP

- FISCAL DE OBRA:

Andreia Satie Koga, Engenheira Civil, Matrícula nº19021-7, CREA 65.315-D/PR, Secretaria de Obras Públicas (SESOP).

- SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO CONTRATO:

Secretaria Municipal de Cultura (SEMUC).

- FISCAL DE CONTRATO:

Teresinha Nunes da Silva Braga, matrícula N°9697-0.

Cascavel, 28 de Julho de 2014.

_______________________________

Valdecir Antonio Nath

Secretário de Educação

_______________________________

Teresinha Nunes da Silva Braga

Fiscal de Contrato